## Slide 1
CENTRAL PARA ELEVADOR
Controle de 6 andares com PIC18F4550
Willian Douglas dos Santos Clementino
RA 1869027
Karoline Vitória de Freitas Yang
RA 2578000
Ana Caroline Soares Baptista
RA 2486024
Erick Rodrigues Villalva
RA 2301105
ELE1012 — Microcontroladores | Prof. Miyadaira | UTFPR Medianeira | 2026

## Slide 2
VISÃO GERAL DO PROJETO
Requisitos do trabalho
✔ 6 andares — botões de chamada por andar (RB0–RB5)
✔ Display LCD 2×16 mostrando andar atual, temperatura e sentido (↑ ↓)
✔ Temperatura simulada por potenciômetro — elevador para se temp > 31 °C
✔ Após 2,3 s inativo, retorna automaticamente ao 3º andar
✔ Ao chegar no andar desejado, porta abre e permanece aberta por 1 s
✔ Sinal PWM para o motor: aproximadamente 7 kHz com ciclo ativo de 38%
Plataforma: PIC18F4550 | IDE: MPLAB v8.92 + C18 v3.47 LITE | Simulação: PICSimLab

## Slide 3
DIVISÃO DO TRABALHO
Quem apresenta o quê
PARTE 1
WILLIAN
› Hardware: PIC18F4550, config bits, pinagem
› Cálculo e configuração do PWM 7 kHz / 38%
› Funções: init_hardware(), init_pwm()
PARTE 2
KAROLINE
› Timer0: ISR de 1 ms, cálculo de recarga
› ADC: leitura do potenciômetro, mapeamento 0–50 °C
› Função: init_timer0(), init_adc(), ler_adc()
PARTE 3
ANA CAROLINE
› LCD Miyadaira 4-bit, lcd_inicia(), lcd_posicao()
› CGRAM: criação de ↑ e ↓ em carregar_chars()
› Botões: ler_botoes() com debounce de 20 ms
PARTE 4
ERICK
› Máquina de estados (IDLE→MOVENDO→PORTA→SUPER)
› Funções motor_liga/desliga(), porta_abre/fecha()
› Display: atualizar_lcd() com temperatura e seta

## Slide 4
PARTE 1 — WILLIAN DOUGLAS — RA 1869027
Hardware — PIC18F4550 e Pinagem
Pino
Porta
Função
RB0–RB5
PORTB
Botões dos andares 1–6 (pull-up interno, ativo em LOW)
RA0/AN0
PORTA
Potenciômetro — simula temperatura 0–50 °C (ADC)
RC2/CCP1
PORTC
Saída PWM do motor (~7 kHz, 38% duty cycle)
RD0
PORTD
Motor IN1 — define direção de giro (via L293D)
RD1
PORTD
Motor IN2 — define direção de giro (via L293D)
RD2
PORTD
LED porta (1 = aberta, 0 = fechada)
RD4–RD7
PORTD
LCD data bus 4 bits (biblioteca Miyadaira)
RE0–RE2
PORTE
LCD: RW (RE0) · Enable (RE1) · RS (RE2)

## Slide 5
PARTE 1 — WILLIAN DOUGLAS — RA 1869027
Config Bits + init_hardware()
Configuração do oscilador e dos pinos I/O
#pragma config FOSC = HS // cristal externo 20 MHz
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 // CPU = Fosc (sem divisão PLL)
#pragma config WDT = OFF // watchdog desabilitado
#pragma config PBADEN = OFF // PORTB digital no reset
#pragma config LVP = OFF // sem programação LVP
void init_hardware(void) {
ADCON1 = 0x0F; // todos pinos digitais (AN0 config. no init_adc)
TRISB = 0xFF; // RB0-RB5 = entradas (botões)
INTCON2bits.RBPU = 0; // 0 = habilita pull-ups internos PORTB
TRISDbits.TRISD0 = 0; // motor IN1 — saída
TRISDbits.TRISD1 = 0; // motor IN2 — saída
TRISDbits.TRISD2 = 0; // LED porta — saída
LATD = 0x00; // tudo em zero
TRISCbits.TRISC2 = 0; // RC2 = saída PWM (CCP1)
TRISAbits.TRISA0 = 1; // RA0 = entrada analógica (AN0)
}
Por que FOSC = HS?
→ HS (High Speed) = cristal 20 MHz
→ CPUDIV = OSC1_PLL2 mantém CPU em Fosc
→ (PLL não é ativado — não precisamos de USB)
→
→ Por que ADCON1 = 0x0F?
→ PCFG=1111 desabilita TODOS os canais
→ analógicos. Assim PORTB e PORTD ficam
→ 100% digitais no boot.
→ AN0 é reabilitado depois em init_adc().
→
→ RBPU = 0 → habilita resistores internos
→ de pull-up em PORTB, garantindo nível
→ HIGH quando o botão não está pressionado.

## Slide 6
PARTE 1 — WILLIAN DOUGLAS — RA 1869027
PWM — 7 kHz e 38% Duty Cycle
Fpwm =
Fosc ÷ (4 × Prescaler × (PR2 + 1))
= 20.000.000 ÷ (4 × 4 × 179) = 6.983 Hz ≈ 7 kHz ✓
DC10bit =
int( 0,38 × 4 × (PR2 + 1) )
= int( 0,38 × 716 ) = 272
CCPR1L =
DC10bit >> 2
= 272 >> 2 = 68
DC1B1:0 =
DC10bit & 0x03
= 272 & 3 = 0 → CCP1CON = 0x0C
Duty real=
272 ÷ 716
= 37,99% ≈ 38% ✓
void init_pwm(void) {
OpenTimer2(TIMER_INT_OFF & T2_PS_1_4 & T2_POST_1_1); // psc 1:4
OpenPWM1(178); // PR2 = 178 → Fpwm ≈ 7 kHz
SetDCPWM1(0); // inicia desligado (duty = 0%)
}
// Ligar motor (38% duty):
SetDCPWM1(272); // duty 10-bit = 272 → 37,99% ≈ 38%
// Desligar motor:
SetDCPWM1(0); // duty = 0%

## Slide 7
PARTE 2 — KAROLINE VITÓRIA — RA 2578000
Timer0 — Base de Tempo de 1 ms (ISR)
Fosc = 20 MHz
T_maq = 4 / 20 MHz = 200 ns
Prescaler 1:8
T_tick = 8 × 200 ns = 1,6 µs por tick
Para 1 ms:
1.000 µs ÷ 1,6 µs = 625 ticks
Recarga Timer0:
65.536 − 625 = 64.911 = 0xFD8F
// Vetor de interrupção alta prioridade (endereço 0x0008)
#pragma code int_alta = 0x0008
void int_alta(void) { _asm GOTO ISR_TIMER0 _endasm }
#pragma code
#pragma interrupt ISR_TIMER0
void ISR_TIMER0(void) {
ms_tick++; // incrementa o contador global de ms
TMR0H = 0xFD; // recarga para próxima interrupção em 1 ms
TMR0L = 0x8F;
INTCONbits.TMR0IF = 0; // limpa flag de overflow
}
Como funciona na prática?
→ Timer0 gera overflow a cada 625 ticks
→ = exatamente 1 ms
→
→ ms_tick é global e volátil (volatile)
→ → garante leitura atualizada pelo main()
→
→ Medir 2300 ms de inatividade:
→ (ms_tick − t_inativo) >= 2300
→
→ Não bloqueia o loop principal — o
→ main() continua executando e a ISR
→ interrompe brevemente a cada 1 ms.
// init_timer0(): 16-bit | Fosc/4 | prescaler 1:8
T0CON = 0b10000010; // TMR0ON | 16-bit | int clk | psc 1:8
TMR0H = 0xFD; TMR0L = 0x8F; // 65536 - 625 = 64.911
T0CONbits.TMR0ON = 1; // habilita Timer0

## Slide 8
PARTE 2 — KAROLINE VITÓRIA — RA 2578000
ADC — Potenciômetro Simulando Temperatura
void init_adc(void) {
ADCON1bits.VCFG1 = 0; ADCON1bits.VCFG0 = 0; // Vref = VDD/VSS
// PCFG = 1110: somente AN0 analógico
ADCON1bits.PCFG3=1; ADCON1bits.PCFG2=1;
ADCON1bits.PCFG1=1; ADCON1bits.PCFG0=0;
// Clock Fosc/16 → TAD = 0,8 µs (mínimo para 20 MHz)
ADCON2bits.ADCS2=1; ADCON2bits.ADCS1=0; ADCON2bits.ADCS0=1;
// Aquisição automática: 4 TAD = 3,2 µs
ADCON2bits.ACQT2=0; ADCON2bits.ACQT1=1; ADCON2bits.ACQT0=0;
ADCON2bits.ADFM = 1; // resultado à direita (10 bits em ADRESH:ADRESL)
ADCON0 = 0x01; // AN0 selecionado + ADON = 1
}
unsigned int ler_adc(void) {
ADCON0bits.GO = 1; // inicia conversão
while (!PIR1bits.ADIF); // aguarda fim (~12 µs)
PIR1bits.ADIF = 0;
return ((unsigned int)ADRESH << 8) | ADRESL; // 0–1023
}
Mapeamento de temperatura
→ Potenciômetro em RA0 (AN0) gera 0–5V
→ ADC 10 bits: 0 V = 0 | 5 V = 1023
→
→ Mapeamento → 0 a 50 °C:
→ temp = adc × 50 / 1023
→
→ Com 1 decimal (sem float):
→ temp_10 = adc × 500 / 1023
→ → ex: adc=640 → 312 → 31.2 °C
→
→ Limiar de parada: 31 °C
→ → adc ≈ 634 (62% do potenc.)
→
→ Não usamos float — operações
→ com unsigned long int evitam
→ lentidão e erros no C18 LITE.
temp = (unsigned long)adc_raw × 50UL / 1023UL | temp_10 = (unsigned long)adc_raw × 500UL / 1023UL

## Slide 9
PARTE 3 — ANA CAROLINE — RA 2486024
LCD 2×16 — Biblioteca Miyadaira
Função
Descrição
lcd_inicia(c1, c2, c3)
Inicializa o display (modo, cursor, shift)
lcd_posicao(linha, col)
Posiciona cursor — 1-based (linha 1 ou 2)
lcd_escreve_dado(byte)
Escreve 1 caractere/símbolo no cursor atual
imprime_string_lcd(str)
Envia string da memória de programa para o LCD
imprime_buffer_lcd(buf,n)
Envia n bytes de um buffer RAM para o LCD
lcd_envia_controle(RS,RW,d,t)
Envia comando bruto (RS=0) ou dado (RS=1)
// Inicialização usada no projeto:
lcd_inicia(0x28, 0x0F, 0x06);
// 0x28 = 4 bits, 2 linhas, matriz 8x5
// 0x0F = liga display + cursor piscante
// 0x06 = cursor desloca para direita
// Escrever na linha 1 coluna 1:
lcd_posicao(1, 1);
imprime_string_lcd("Andar: ");
lcd_escreve_dado('3');

## Slide 10
PARTE 3 — ANA CAROLINE — RA 2486024
CGRAM — Criando os Símbolos ↑ e ↓
↑ char 0
0x04
0x0E
0x1F
0x04
0x04
0x04
0x04
0x00
↓ char 1
0x04
0x04
0x04
0x04
0x1F
0x0E
0x04
0x00
O HD44780 suporta até 8 chars customizados na CGRAM (endereços 0x40–0x7F, 8 bytes cada).
const unsigned char BITMAP_CIMA[8] = {0x04,0x0E,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00};
const unsigned char BITMAP_BAIXO[8] = {0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x0E,0x04,0x00};
void carregar_chars(void) {
unsigned char i;
lcd_envia_controle(0, 0, 0x40, 45); // aponta CGRAM para char 0
for (i = 0; i < 8; i++) lcd_escreve_dado(BITMAP_CIMA[i]);
lcd_envia_controle(0, 0, 0x48, 45); // aponta CGRAM para char 1
for (i = 0; i < 8; i++) lcd_escreve_dado(BITMAP_BAIXO[i]);
lcd_posicao(1, 1); // volta cursor para DDRAM
}
// Exibir: lcd_escreve_dado(0x00) = seta cima | lcd_escreve_dado(0x01) = seta baixo

## Slide 11
PARTE 3 — ANA CAROLINE — RA 2486024
Botões — ler_botoes() com Debounce
static unsigned long t_deb[7] = {0}; // timestamp do último debounce por andar
void ler_botoes(void) {
unsigned char i, portb;
portb = PORTB; // lê o porto inteiro de uma vez (snapshot)
for (i = 1; i <= TOTAL_ANDARES; i++) {
// bit (i-1) do PORTB → botão do andar i
// pull-up ativo: botão pressionado = LOW (0)
if (!(portb & (1 << (i - 1)))) {
// debounce: só aceita se passaram ≥ 20 ms desde o último
if ((ms_tick - t_deb[i]) >= 20) {
t_deb[i] = ms_tick;
if (i != (unsigned char)andar_atual) {
fila[i] = 1; // adiciona à fila
t_inativo = ms_tick; // reinicia contador de inatividade
}
}
}
}
}
Por que debounce?
→ Botões mecânicos 'ricocheteiam'
→ por 5–20 ms ao serem pressionados
→ → geram múltiplos pulsos rápidos.
→
→ Sem debounce: um toque conta
→ como vários pressionamentos.
→
→ Solução: registra o tempo do
→ último toque (t_deb[i]).
→ Só aceita novo toque se
→ (ms_tick - t_deb[i]) ≥ 20 ms.
→
→ t_deb[] é static → persiste
→ entre chamadas da função.
→
→ Pull-up interno (RBPU=0):
→ lógica invertida — LOW = on.
→ !(portb & (1<<(i-1))) detecta
→ o bit em zero (botão ativo).

## Slide 12
PARTE 4 — ERICK RODRIGUES — RA 2301105
Máquina de Estados — Visão Geral
IDLE
Motor parado Aguarda botão Contagem 2,3 s
MOVENDO
Motor ligado Avança 1 andar a cada 3 s
RETORNANDO
Igual MOVENDO para o andar 3 (automático)
PORTA_ABERTA
Motor parado Porta aberta Aguarda 1 s
SUPERAQUECIDO
Motor parado Temp > 31 °C Aguarda esfriar
→ botão pressionado
→ 2,3 s inativo
↓ chegou no andar
← temp > 31°C
↑ 1 s passado
↑ temp ≤ 31°C retoma
A cada iteração do loop principal: ler_adc() → ler_botoes() → maquina_estados() → atualizar_lcd()

## Slide 13
PARTE 4 — ERICK RODRIGUES — RA 2301105
Estados IDLE e MOVENDO/RETORNANDO
case IDLE:
motor_desliga();
if (temp > TEMP_MAX) { estado = SUPERAQUECIDO; break; }
andar_destino = proximo_fila(); // algoritmo SCAN
if (andar_destino != 0) {
definir_direcao();
motor_liga();
t_viagem = t_inativo = ms_tick;
estado = MOVENDO;
break;
}
// 2,3 s sem chamada e não está no 3º → retorna
if ((ms_tick - t_inativo) >= 2300UL
&& andar_atual != ANDAR_HOME) {
andar_destino = ANDAR_HOME;
definir_direcao();
motor_liga();
t_viagem = t_inativo = ms_tick;
estado = RETORNANDO;
}
break;
case MOVENDO:
case RETORNANDO:
if (temp > TEMP_MAX) {
motor_desliga();
estado = SUPERAQUECIDO;
break;
}
// avança 1 andar a cada TEMPO_POR_ANDAR ms
if ((ms_tick - t_viagem) >= TEMPO_POR_ANDAR) {
t_viagem = ms_tick;
if (direcao == SUBINDO) andar_atual++;
if (direcao == DESCENDO) andar_atual--;
if (andar_atual == andar_destino) {
fila[andar_destino] = 0; // remove da fila
motor_desliga();
porta_abre();
t_porta = ms_tick;
estado = PORTA_ABERTA;
}
}
break;
proximo_fila(): algoritmo SCAN — prioriza andares na direção atual; só inverte quando não há mais chamadas nessa direção.

## Slide 14
PARTE 4 — ERICK RODRIGUES — RA 2301105
Estados PORTA_ABERTA e SUPERAQUECIDO
case PORTA_ABERTA:
// porta permanece aberta por 1 s (1000 ms)
if ((ms_tick - t_porta) >= TEMPO_PORTA) {
porta_fecha();
t_inativo = ms_tick; // reinicia inatividade
estado = IDLE;
}
break;
case SUPERAQUECIDO:
motor_desliga();
direcao = PARADO;
if (temp <= TEMP_MAX) { // temperatura normalizou
t_inativo = ms_tick;
if (andar_destino != 0
&& andar_destino != andar_atual) {
definir_direcao();
motor_liga(); // retoma viagem pendente
t_viagem = ms_tick;
estado = MOVENDO;
} else {
estado = IDLE;
}
}
break;
void motor_liga(void) {
if (direcao == SUBINDO)
{ MOTOR_IN1=1; MOTOR_IN2=0; }
else
{ MOTOR_IN1=0; MOTOR_IN2=1; }
SetDCPWM1(PWM_DUTY); // 38% — ≈7 kHz
}
void motor_desliga(void) {
SetDCPWM1(0);
MOTOR_IN1=0; MOTOR_IN2=0;
}
void porta_abre(void) { PORTA_LED=1; }
void porta_fecha(void) { PORTA_LED=0; }
Comportamento no SUPERAQUECIDO
! Motor para imediatamente
! Direção é resetada para PARADO
! LCD mostra 'STOP' em vez de ↑/↓
! Quando temp cai ≤ 31 °C:
! → se tinha destino: retoma viagem
! → senão: volta ao IDLE normal

## Slide 15
PARTE 4 — ERICK RODRIGUES — RA 2301105
atualizar_lcd() — Display do Elevador
void atualizar_lcd(void) {
unsigned char buf[18];
// temperatura em décimos de grau (sem float)
unsigned int temp_10 =
(unsigned int)((unsigned long)adc_raw * 500UL / 1023UL);
// ── Linha 1: "Andar: X [dir] " ─────────────────────
lcd_posicao(1, 1);
sprintf(buf, "Andar: %d ", andar_atual);
imprime_buffer_lcd(buf, 10); // 10 chars
if (estado == SUPERAQUECIDO) imprime_string_lcd("STOP ");
else if (direcao == SUBINDO) { lcd_escreve_dado(0x00); // ↑
imprime_string_lcd(" "); }
else if (direcao == DESCENDO) { lcd_escreve_dado(0x01); // ↓
imprime_string_lcd(" "); }
else imprime_string_lcd(" ");
// ── Linha 2: "Tmp: XX.X C " ──────────────────────
lcd_posicao(2, 1);
sprintf(buf, "Tmp: %u.%uC ", temp_10/10, temp_10%10);
imprime_buffer_lcd(buf, 16);
}
LCD — Linha 1 (normal)
Andar: 3 ↑
LCD — Linha 2 (temperatura)
Tmp: 28.5C
LCD — Linha 1 (superaquecido)
Andar: 2 STOP
LCD — Linha 2 (superaquecido)
Tmp: 34.7C
temp_10/10 = parte inteira | temp_10%10 = 1 decimal → sem float, evitando lentidão no C18 LITE

## Slide 16
CONCLUSÃO
O que foi implementado
✔ Timer0 (16 bits, ISR) gera base de tempo de 1 ms não-bloqueante para todas as contagens
✔ PWM no CCP1/RC2: 6.983 Hz ≈ 7 kHz com 38% duty cycle calculado analiticamente
✔ ADC em AN0 com Fosc/16 lê o potenciômetro e mapeia 0–50 °C sem usar float
✔ LCD 4 bits (Miyadaira) exibe andar, temperatura e símbolos ↑↓ criados na CGRAM
✔ Máquina de estados SCAN com 5 estados gerencia toda a lógica do elevador
✔ Debounce por tempo (20 ms) garante leitura correta dos 6 botões em PORTB
Parte 1
Willian Douglas dos Santos Clementino
RA 1869027
Parte 2
Karoline Vitória de Freitas Yang
RA 2578000
Parte 3
Ana Caroline Soares Baptista
RA 2486024
Parte 4
Erick Rodrigues Villalva
RA 2301105
ELE1012 — Microcontroladores | Prof. Miyadaira | UTFPR Medianeira | 2026